Eaglemaster W 11

| Funkció | Gomb | Gyárilag | Szirénahang | Villanás | Zár | L.E.D. | Gyújtás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bekapcsolás | 1 | ki | 1 | 1 | lezár | lassú | kikapcsolt |
| Kikapcsolás | 2 | ki | 2 | 2 | kinyit | nem villo | kikapcsolt |
| Néma üzemmód | 3 | ki | nincs | 1 | lezár | lassú | kikapcsolt |
| Pánik | 4 | be | 30 | 30 | Lezárva | gyors | kikapcsolt |

További funkciók:  „1-2” gombot egyszerre megnyomni bekapcsolt riasztónál→   az ütésérzékelő

kikapcsol  a sziréna nyugtázó hangjelzést ad röviden. (a riasztó következő bekapcsolásakor ez  a funkció törlődik)

„1-2”gombot egyszerre megnyomni kikapcsolt riasztónál→Távvezérlő funkcióinak beállítása az alábbiak szerint:

|  | 1 csipogás | 2 csipogás |
| --- | --- | --- |
| Automata visszaélesedésnél a központi zár lezárása | engedélyezett | tiltott |
| Automata visszaélesedés | engedélyezett | tiltott |
| Bekapcsolt gyújtás mellett index villogtatása, ha nyitva van valamelyik ajtó | engedélyezett | tiltott |

Jumper beállítások  „S1” központi zár zárási idejének beállítása rövidzár esetén 0.8mp

Szakadásesetén 4mp (vákuumrendszereknél általában)

Automata visszaélesedés:   Ha a riasztó kikapcsolása után nem nyitottuk ki bármely ajtót (vagy csomagtartót, motorháztetőt) vagy nem adtuk rá a gyújtást, 20 másodperc elteltével a riasztóberendezés újraélesedik. (Ez a funkció a táblázatban leírtak szerint programozható!)

Hibás áramkörök kikerülése A riasztórendszer automatikusan átugrik minden olyan zónát, áramkört ami állandó hibát mutat(rázkódás, nyitott ajtó vagy csomagtartó stb), amikor a riasztó a távirányítóval lett élesítve. Amint a hibajelzés eltűnik (megszüntetik), a zóna ismét automatikusan figyelve lesz

Utasvédelem:  gyújtás ráadásakor a központi zár automatikusan lezár (5 mp elteltével vagy valamennyi késleltetéssel és a gyújtás levételekor pedig azonnal kinyit a központ zár)

A gyári alapbeállítások  szerint be van kapcsolva.  A táblázatban leírtak szerint programozható!  megjegyzés A Gyújtás kikapcsolásnál az ajtózár felengedése mindig aktív marad!

Behatolás jelzés: Amennyiben távollétünkben a riasztó működött akkor arról a nyitás folyamán visszajelzés hallható. Az unlock (nyitott lakat) gomb megnyomásakor 2-nél több ciripelés hallható

Rejtett felülbíráló kapcsoló: Adjuk rá a gyújtást és nyomjuk le a rejtett reset kapcsolót 5 másodpercig, hogy a rendszert hatástalanítsuk

Ütésérzékelő (Shock sensor) kikerülése: Ha a riasztó élesítve van, nyomjuk meg a gombokat egyszerre, hogy kikerüljük a rázkódás érzékelőt. Ez egy ideiglenes beállítás, ha a riasztót kikapcsoljuk, majd ismét élesítjük, a rázkódás érzékelő újra aktív lesz. (lásd táblázat)

Valet mód( Inas/kiszolgáló mód):  Amikor az ACC be van kapcsolva, nyomjuk meg az első és második gombot 1xre 2 másodpercig, hogy belépjünk az inas módba.  Ilyenkor csak a központi zár működik.

Nyitott ajtó figyelmeztetés:  Ha gyújtás rá van adva, és bármelyik ajtó nincs jól  bezárva, az irányjelzők 10x villanni fognak figyelmeztető célzattal  (gyújtás nélküli üzemmód esetén szirénahang hallható)

Automata csomagtartó nyitás:Nyomjuk le a  gombot 3 másodpercig, ekkor a riasztó kikapcsol, és a csomagtartó automatikusan kinyílik(ha van elektromos szerkezet hozzá)

Vezetés közben, vagy amikor a gépjármű gyújtás alatt van, nyomja meg a gombot. Az indikátor kigyullad és a LED 10 másodpercig villogni fog. Ez alatt a 10 másodperc alatt

ismét nyomja meg a gombot, hogy elinduljon az Anti Car-hijack mód. Amint ez megtörtént, a LED villogni fog

később, a sziréna megszólal, és az indítást megakadályozó áramkör aktiválódik. Ezt inaktiviálni a gomb megnyomásával lehet.

Új távvezérlő programozása:

1) Távolítsuk el a biztosítékot a (piros) vezetékről ami a főegység áramforrásához van kapcsolva és fordítsuk el az autó kulcsát ACC pozícióba.

2) Nyomjuk le a tanulás gombot (s2 lásd a rajzot) és tegyük vissza a biztosítékot 1 csippanás lesz hallható ami mutatja, hogy tanulás módba léptünk.

3) 30 másodpercen belül nyomjuk le a távvezérlő bármely gombját, és a sziréna még egyet csippan. Így ez az adó már kódolt.

4) Két csipogás lesz hallható, ami azt mutatja, hogy másik távirányító is be lett kódolva, amikor lenyomjuk bármelyik gombot a következő távirányítón, miután ezt megtettük az elsővel. Max.3 darab távirányítót lehet programozni

5) Kapcsoljuk ki az ACC-t, engedjük el az s2 gombot és ekkor a tanulási folyamat be van fejezve

Bekötési rajzon használt színek: piros-red, sárga-yellow, zöld-green, kék-blue, fehér-white, fekete-black, rózsaszín-pink, lila-purple, barna-braun, narancs-orange.

Figyelem a leírás egyben garanciajegy is kérem ne dobja ki!!! A garancia időtartama 6 hónap általam beszerelve 12 hónap.

A szakszerűtlen beszerelésből valamint a központi egység utólagos beázása esetén a garancia elvész!!!

Szigetszentmiklós  200…év……….hó………nap